## Slide 1: Introduction à l'OSPF

## Slide 2: OSPF
Open Shortest Path First
Link state or technologie SPF
Développé par le groupe de travail OSPF de l'IETF
Standard OSPFv2 décrit dans la RFC2328
Conçu pour:
  Environnement TCP/IP
  Convergence rapide
  Subnet masks de longueur variable
  Subnets discontinus
  Mises à jour incrémentales
  L'authentification des routes
Fonctionne sur IP, Protocole 89

## Slide 3: Link State
Les informations de topologie sont sauvegardées dans une base de données distincte de la table de routage
A
B
C
2
13
13
Q
Z
X
Z
X
Y
Q
Z’s Link State
Q’s Link State
X’s Link State
Notes: 44

## Slide 4: Routage par état de liens
Découverte de Voisin
Construction d'un Link State Packet (LSP)
Distribuer le LSP
  Link State Announcement – LSA
Calculer les routes
En cas d'échec du réseau
  De nouveaux LSP sont floodés
  Tous les routeurs recalculent la table de routage

## Slide 5: Utilisation peu de Bandwidth
Seules les modifications sont propagées
Utilise le multicast sur les réseaux de diffusion multi-accès
LSA
X
LSA
R1

## Slide 6: Convergence rapide
Détection Plus LSA/SPF
  Connu sous le nom de l'algorithme de Dijkstra
X
N2
Chemin Alternatif
Chemin primaire
N1
R2
R1
R3

## Slide 7: Convergence rapide
Trouver une nouvelle route
  LSA inondé sur toute la zone
  Basée sur la réception d’accusés (Acknowledgement based)
  Topologie de base de données synchronisée
  Chaque routeur dérive une table de routage vers le réseau de destination
LSA
N1
R1
X

## Slide 8: Zones OSPF
Une zone est un groupe d'hôtes et de réseaux contigus
  Réduit le trafic de routage
Topologie de base de données par zone
  Invisible à l'extérieur de la zone
La zone backbone DOIT être contigue
  Toutes les autres zones doivent être connecté au backbone
Zone 1
Zone 2
Zone 3
R1
R2
R3
R6
Zone 4
R5
R4
R7
R8
Ra
Rd
Rb
Rc
Zone 0
Zone Backbone
Notes: 27

## Slide 9: Liens virtuelles entre les zones OSPF
Le lien virtuel est utilisé lorsqu'il n'est pas possible de se connecter physiquement à la zone backbone
Les ISP évitent les conceptions qui nécessitent des liaisons virtuelles
  Augmente la complexité
  Diminue la fiabilité et l'évolutivité
Zone 1
R3
R6
Zone 4
R5
R4
R7
R8
Ra
Rd
Rb
Rc
Zone 0
Zone Backbone
Notes: 27

## Slide 10: Classification des routeurs
Routeur interne (IR)
Area Border Router (ABR)
Routeur Backbone (BR)
Autonomous System Border Router (ASBR)
R1
R2
R3
R5
R4
Rd
Ra
Rb
Rc
IR
ABR/BR
IR/BR
ASBR
Vers d’autres AS
IR
Zone 1
Zone 0
Zone 2
Zone 3
Notes: 32

## Slide 11: Types de routes OSPF
Route Intra-zone
  tous les routes à l'intérieur d'une zone
Route Inter-zone
  les routes annoncées d'une zone à l'autre par un Area Border Router
Route externe
  routes importées dans OSPF d’autre protocole ou de routes statiques
R1
R2
R3
R5
R4
Rd
Ra
Rb
Rc
IR
ABR/BR
ASBR
Vers d’autres AS
IR
Zone 1
Zone 0
Zone 2
Zone 3

## Slide 12: Routes externes
Préfixes qui sont redistribués dans OSPF à partir d'autres protocoles
Message inchangé tout au long de l'AS
  Recommandation: Eviter la redistribution!
OSPF prend en charge deux types de métriques externes
  Type 1 métriques externes
  Type 2 métriques externes (Cisco IOS default)
RIP
EIGRP
BGP
Statique
Connecté
etc.
OSPF
Redistribuer
R2
Notes: 18

## Slide 13: Routes externes
Type 1, métrique externe: les paramètres sont ajoutés au coût de lien interne résumé
Réseau
N1
N1
Type 1
11
10
Next Hop
R2
R3
Coût = 10
to N1
Coût externe = 1
to N1
Coût externe = 2
Cost = 8
Route sélectionné
R3
R1
R2
Notes: 19

## Slide 14: Routes externes
Type 2, métrique externe: les métriques sont comparées sans ajouter au coût de lien interne
Coût = 10
to N1
Coût externe = 1
to N1
Coût externe = 2
Cost = 8
Route sélectionné
R3
R1
R2
Réseau
N1
N1
Type 1
1
2
Next Hop
R2
R3
Notes: 19

## Slide 15: Topologie/Link State Database
Un routeur dispose d'une base de données LS distinct pour chaque zone à laquelle il appartient
Tous les routeurs appartenant à la même zone ont une base de données identique
Le calcul SPF est effectué séparément pour chaque zone
L’inondation LSA est délimitée par zone
Recommendation:
  Limiter le nombre de zones auquelles un routeur participe!
  1 à 3 est bon (conception ISP typique)
  >3 peut surcharger le CPU en fonction de la complexité de la topologie de la zone
Notes: 30

## Slide 16: Le paquet Hello
Responsable de l'établissement et du maintien des relations de voisinage
Élit un routeur désigné sur des réseaux d'accès multiple
Hello
Hello
Hello
Notes: 38

## Slide 17: Le paquet Hello
Contient:
  Priorité de routeur
  Intervalle Hello
  Intervalle d'inactivité
  Masque de réseau
  Liste des voisins
  DR et BDR
  Options: E-bit, MC-bit,… (see A.2 of RFC2328)
Hello
Hello
Hello
Notes: 39

## Slide 18: Routeur désigné
Il ya un routeur désigné par réseau multi-accès
  Génère des annonces liée au réseau
  Aide à la synchronisation de base de données
Routeur Désigné
Routeur Désigné
Backup
Désigné Routeur
Backup
Désigné
Routeur

## Slide 19: Routeur désigné par priorité
Priorité configurée (par interface)
  ISP configure une haute priorité sur les routeurs qu'ils veulent comme DR / BDR
Sinon déterminée par le routeur ID le plus élevé
  L’ID de routeur est un entier 32 bits
  Dérivé de l'adresse de l'interface loopback, si elle est configurée, sinon la plus grande adresse IP
144.254.3.5
R2 Router ID = 131.108.3.3
131.108.3.2
131.108.3.3
R1 Router ID = 144.254.3.5
DR
R2
R1
Notes: 41

## Slide 20: Les États des voisins
“FULL”
  Les routeurs sont adjacents
  Bases de données synchronisées
  Relations avec les DR et BDR
Full
DR
BDR

## Slide 21: Les États des voisins
2-way
  Routeur se voit dans d'autres paquets Hello
  DR choisis parmi les voisins de l'état 2-way ou supérieur
2-way
DR
BDR

## Slide 22: Quand Devenir Adjacent
Réseau sous-jacent est point à point
Type de réseau sous-jacent est un lien virtuel
Le routeur lui-même est le routeur désigné ou routeur désigné de backup
Le routeur voisin est le routeur désigné ou routeur désigné de backup
Notes: 44

## Slide 23: LSA se propagent le long de l’adjacence
LSA recu le long des contiguïtés
DR
BDR
Notes: 45

## Slide 24: Réseaux de diffusion (Broadcast Networks)
Multicast utilisée pour envoyer et recevoir des mises à jour
  Tous les routeurs doivent accepter les paquets envoyés à AllSPFRouters (224.0.0.5)
  Tous les routeurs DR et BDR doivent accepter les paquets envoyés à AllDRouters (224.0.0.6)
Des paquets Hello envoyés à AllSPFRouters (Unicast sur le point-à-point et les liens virtuelles)

## Slide 25: Protocole de routage des paquets
Partage un header de protocole commun
Routage des paquets de protocole sont envoyés avec le type de service (TOS) de 0
Cinq types de paquets de protocole de routage OSPF
  Hello – paquet type 1
  Description Base de données – paquet type 2
  Demande Link-state D– paquet type 3
  mise à jour - Link-state A – paquet type 4
  Link-state acknowledgement – paquet type 5
Notes: 5

## Slide 26: Différents types de LSA
Six types distincts de LSA
  Type 1 : LSA Routeur
  Type 2 : LSA Réseau
  Type 3 & 4: LSA Résumé
  Type 5 & 7: LSA Externe (Type 7 pour NSSA)
  Type 6: Adhésion en groupe LSA
  Type 9, 10 & 11: LSA Opaque (9: Link-Local, 10: Zone)

## Slide 27: LSA Routeur (Type 1)
Décrit l'état et le coût des liens du routeur vers la zone
Tous les liens du routeur dans une zone doivent être décrits dans un seul LSA
Floodés sur toute la zone particulière et pas plus
Le Routeur indique s'il s'agit d'un ASBR, ABR, ou point final de lien virtuel
Notes: 21

## Slide 28: LSA Réseau (Type 2)
Généré pour chaque émission de transit et réseau NBMA
Décrit tous les routeurs rattachés au réseau
Seul le routeur désigné annonce ce LSA
Inondé sur toute la zone particulière et pas plus
Notes: 25

## Slide 29: LSA Résumé (Type 3 et 4)
Décrit la destination en dehors de la zone, mais encore dans l'AS
Inondé sur toute une zone unique
Engendré par un ABR
Seules les routes inter-zone sont annoncées dans le backbone
Type 4 est l'information à propos de l'ASBR
Notes: 28

## Slide 30: LSA Externe (Type 5 and 7)
Définit les routes à destination externe à l'AS
La Route par défaut est également envoyé comme externe
Deux types de LSA Externe :
  E1: Considère le coût total jusqu’à la destination externe
  E2: considère que le coût de l'interface de sortie vers la destination externe
(LSA de Type 7 utilisés pour décrire les LSA externes pour un type de zone OSPF spécifique )
Notes: 32

## Slide 31: Inter-Area Route Summarisation
Préfixe ou tous les subnets
Préfixe ou tous les réseaux
Commande ‘Area range’
1.A
1.B
1.C
(ABR)
Réseau
1
Next Hop
R1
Réseau
1.A
1.B
1.C
Next Hop
R1
R1
R1
Avec
Summarisation
Sans
Summarisation
Backbone
Zone 0
Zone 1
R1
R2
Notes: 16

## Slide 32: Pas de Summarisation
LSA spécifiques annoncés en dehors de chaque zone
Modification Link State propagées en dehors de chaque zone
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
1.A
1.B
1.C
1.D
Zone 0
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D

## Slide 33: Avec Summarisation
Seuls les LSA summary sont annoncés en dehors de chaque zone
Les Modifications d’etat de liens ne se propagent pas en dehors de la zone
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
1
Zone 0
2
3

## Slide 34: Pas de Summarisation
LSA liens annoncés dans chaque zone
Les Modifications de Link state sont propagés dans chaque zone
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
2.A 2.B
2.C 2.D
3.A 3.B
3.C 3.D
Zone 0
1.A 1.B
1.C 1.D
3.A 3.B
3.C 3.D
1.A 1.B
1.C 1.D
2.A 2.B
2.C 2.D

## Slide 35: Avec Summarisation
Seul le LSA de summary est annoncé dans chaque zone
Les Modifications de Link state ne se propagent pas dans chaque zone
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
2
3
Zone 0
1
3
1
2

## Slide 36: Types de Zones
Regular
Stub
Totally Stubby
Not-So-Stubby
Seules les zones " Regular" sont utiles pour les ISP
  Les autres types de zones gèrent la redistribution d’autres protocoles de routage dans OSPF - Les ISP ne redistribuent rien dans OSPF
Les diapositives suivantes qui décrivent les différentes types de zones ne sont fournies qu’à titre indicatif

## Slide 37: Regular Area (Not a Stub)
Du point de vue de la zone 1, les réseaux agrégés provenant d'autres zones sont injectés, tout comme les réseaux externes tels que X.1
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
2
3
Zone 0
1
3
1
2
ASBR
Réseaux externes
X.1
X.1
X.1
X.1
X.1
X.1
X.1

## Slide 38: Normal Stub Area
Réseaux agrégés, route par défaut injecté
Commande “area x stub”
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
2
3
Zone 0
1
3
1
2
ASBR
Réseaux externes
X.1
X.1
Par défaut
X.1
X.1
Par défaut
Par défaut

## Slide 39: Totally Stubby Area
Seule une route par défaut est injectée
  La route par défaut la plus proche du routeur frontière
Commande “area x stub no-summary”
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
Zone 0
1
3
1
2
ASBR
Réseaux externes
X.1
X.1
Par défaut
X.1
X.1
Par défaut
Par défaut
Zone Totally Stubby

## Slide 40: Not-So-Stubby Area
Capable d'importer des routes de façon limitée
LSA Type-7 transporte des informations externes au sein d'une NSSA
Les routeurs frontière NSSA traduisent les LSA Type-7 en LSA externes de type 5
3.A
3.B
3.C
3.D
2.A
2.B
2.C
2.D
1.A
1.B
1.C
1.D
Zone 0
1
3
1
2
ASBR
Réseaux externes
X.1
X.1
Par défaut
X.1
X.1
Par défaut X.2
Par défaut X.2
Zone Not-So-Stubby
Réseaux externes
X.2
X.2
X.2

## Slide 41: Utilisation des zones par les ISP
Les Réseaux d’ISP utilisent:
  Une Zone Backbone
  Des Zone régular
Zone Backbone
  Pas de partitionnement
Zone réguliere
  Agrégation des adresses de lien point à points utilisées dans les zones
  Adresses Loopback autorisées en dehors des zones regular sans agrégation (autrement iBGP ne fonctionnera pas)

## Slide 42: Addressage pour les zones
Attribuer des subnets contigus par zone pour faciliter l’agrégation
Zone 1
réseau 192.168.1.64
range 255.255.255.192
Zone 2
réseau 192.168.1.128
range 255.255.255.192
Zone 3
network 192.168.1.192
range 255.255.255.192
Zone 0
réseau 192.168.1.0
range 255.255.255.192
Notes: 69

## Slide 43: Pour Résumer
Principes de la conception de réseau OSPF
  Hiérarchiser les Zones
  Sélection de DR/BDR
  Adressage intra-zone contigu
  Agrégation (Route summarisation)
  Préfixes d'infrastructure uniquement
Notes: 73

## Slide 44: Reconnaissance et attribution
Cette présentation contient des contenus et des informations initialement développés et gérés par les organisations / personnes suivantes et fournie pour le projet AXIS de l’Union africaine
Philip Smith: - pfsinoz@gmail.com
Cisco ISP/IXP Workshops
www.apnic.net

## Slide 45: Introduction à l'OSPF
Fin